Методическая разработка урока

ПМ. 05. Выполнение работ по профессии рабочего 15220 Облицовщик – плиточник.

Тема: Укладка тротуарной плитки.

Цель: ознакомление с инструментами, которые используются для укладки плитки; формирование знаний по технологии и способам укладки тротуарной плитки. Ознакомиться с правилами расчета тротуарной плитки и научиться рассчитывать ее.

Задачи:

образовательные:

- ознакомление обучающихся с инструментами для укладки тротуарной плитки;

- формирование знаний по технологии и способам укладки тротуарной плитки;

развивающие:

- развитие познавательного интереса у обучающихся  к выбранной специальности;

- расширение кругозора знаний обучающихся;

- повышение активности обучающихся на занятиях.

воспитательные:

- воспитание бережливости и аккуратности при использовании инструментов для укладки тротуарной плитки;

- развивать у обучающихся самостоятельность мышления, содействовать профориентации обучающихся, формировать потребности в практическом использовании знаний и умений.

Оборудование: доска, мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук), карточки - задание.

Ход урока.

I. Организационный момент: сообщение темы  и цели  урока.

II. Основное содержание урока:

Вступление (преподаватель): Для того, чтобы приступить к изучение нового материала, поставим перед собой несколько задачей:

- Дать определение, что такое тротуарная плитка.

- Изучить какие инструменты применяют для укладки тротуарной

плитки.

- Самостоятельно, работая в малых группах определить достоинства и

недостатки тротуарной плитки.

- Самостоятельно на листе формата А1 произвести планирование

участка под укладку тротуарной плитки.

- Изучить виды тротуарной плитки по методу производства.

- Ознакомиться с какими трудностями можно столкнуться при

покупки тротуарной плитки.

- Самостоятельно по карточкам-заданиям решить задачи.

- Сформировать знания по укладки тротуарной плитки с помощью

ноутбука и проектора.

- Составить перечень мероприятий по уходу тротуарной плитки.

- Провести рефлексию.

Тротуарная плитка – строительный материал, с помощью которого производят укладку площадок любых размеров и форм. Она является достойным конкурентом асфальту и брусчатке, имея над ними массу преимуществ, о которых мы и будем говорить.

Преподаватель предлагает группе разделиться на две малые группы.

Преподаватель: 1-ой группе нужно будет выделить достоинства тротуарной плитки, а 2-ой группе недостатки. Приступайте. На задание дается 5-7 минут.

После проделанной работы, один из участников команды выходит к доске и записывает свои наработки, вместе с остальными ребятами выделяем самое основное и записываем в тетрадь.

Достоинства тротуарной плитки:

- тротуарная плитка является отличным дизайнерским решением для обустройства участка. С ее помощью можно сделать площадки и дорожки любых конфигураций и размеров;

-при укладке плитки на подушку всегда существует возможность ее демонтировать и проложить дополнительные коммуникации, а затем опять положить ее на место;

- тротуарная плитка не может повредить растениям, которые имеют большую корневую систему, так как она пропускает воду и воздух сквозь себя;

- она  в отличие от асфальта не настолько сильно нагревается при жаре и ее покрытие не размягчается;

- не способствует  образованию луж, т.к. вода просачивается через зазоры между плиткой.

Недостатки тротуарной плитки:

- зимой тротуарная плитка становится скользкой;

- при некачественной подготовке основания и неправильной укладке плиточное покрытие зачастую дает неравномерные просадки;

- цена.

Преподаватель: используя проектор и ноутбук спрашивает их мнение, какие инструменты используются для укладки плитки и показывает на экране.

Преподаватель: Теперь переходим к самой укладки плитки, для того чтобы начать укладку, нужно:

Шаг 1. – Произвести планирование

Для начала следует начертить план  участка, на который вы собираетесь укладывать плитку. Далее, исходя из формы плана, подбирается вид фигурных элементов мощения. После этого составляется мозаика (узор) цвета. Далее на план-чертеж наносятся действительные его размеры и на этом основании, подсчитывается количество тротуарной плитки и объём нужных для этого строительных материалов.

Преподаватель: Вам дан лист форматы А1, требуется на данном листе начертить план участка. Самостоятельная работа учащихся (5 мин.)

Шаг 2. - Выбор тротуарного покрытия

Преподаватель: По методу производства тротуарная плитка делится на два вида:

– вибролитая - это тротуарная плитка, изготовленная способом литья и вибрации на специальном столе. Внешний вид и качество не уступает природному камню, а по некоторым параметрам даже превосходит его. Вибролитая тротуарная плитка лучше своими внешними качествами, но уступает вибропрессованной по срокам эксплуатации. Вибролитую плитку можно использовать на участках с малой проходимостью (участки во дворе, тропинки в саду и т.д), она исполнена в различных цветах, фактурах и формах что позволяет сделать ландшафт участка  оригинальным и индивидуальным.

Производство:

бетонная смесь при этом способе производства укладывается в пластиковые формы. После этого формы помещаются на вибрирующий стол, где находятся определённое время;

собственный вес смеси из бетона, а также её вибрация способствуют равномерному распределению в форме ячейки;

когда процесс закончен, изделия в формах перемещают с вибростола на стеллажи, где они выстаиваются 48 часов;

распалубку изделий производят на специально предназначенном для этих целей распалубочном столе.

- Вибропрессованная плитка используется для  укладки с интенсивными нагрузками на поверхность.

Производство:

на первом этапе бетонная смесь загружается в специальную форму – матрицу, плотно прилегающую к поддону, который находится на вибрирующем столе;

вибрация и давление пресса (пуансона) способствуют уплотнению бетонной смеси;

вибрирование идёт до тех пор, пока изделия не достигнут нужного уплотнения и не примут необходимых размеров;

после этого проводят распалубку;

готовые плитки на поддонах отправляют в камеры выдержки.

Преподаватель: При покупке тротуарной плитки следует обратить

внимание на:

Поверхность. Блестящая поверхность может свидетельствовать об излишке воды, примененной в производстве. Излишек воды не очень хорошо влияет на качество плитки, ее прочность. Также блестящая поверхность может свидетельствовать о специальных добавках, которые улучшают прочность плитки.  Проверить плитку можно ударив ее одну о другую, если звук при ударе глухой, значит, при производстве было добавлено много воды. Если звук звенящий, то значит плитка высокого качества.

Производство цветной плитки подразумевает использование дорогостоящих красящих пигментов и строгое соблюдение пропорций. Проверить потребителю это практически невозможно. Но покупать яркую плитку по низкой цене не стоит, так  как при ее производстве могут быть использованы не качественные пигменты или их переизбыток, что, в свою очередь, очень снижает характеристики прочности изделий. Следует всегда покупать плитку из одной партии, разные партии одного производителя зачастую отличаются и по цвету и по размеру плиток.

Брак. Заказывая плитку, следует помнить о браке, обычно он составляет около 5% от всей партии. Также необходимо помнить о подрезке, при которой обычно увеличивается количество используемого материала. В среднем рекомендуется тротуарной плитки покупать на 7-10% больше, чем площадь укладки.

Шаг 3. – Расчет плитки

Преподаватель: После того как участок спланирован, приступаем к расчету. Вам будут даны карточки с заданием, где будут представлены все данные для расчета. Используя предыдущие лекции занятий: Расчет плитки. Вам нужно будет решить задачу. Самостоятельная работа учащихся (15-20 минут).

Шаг 4. – Подготовка основания. Используя ноутбук и проектор, показываю как подготавливают основание.

Шаг 5. — Укладка плитки. Используя ноутбук и проектор, рассказывает как производят укладку тротуарной плитки.

Преподаватель: В укладке плитки есть очень много важных нюансов, которые будут изложены ниже.

1. Укладывать тротуарную плитку следует от себя, для того, что бы не нарушать подготовленную поверхность. Укладка должна производится по диагонали, причем каждая новая плитка должна плотно примыкаться к предыдущей (это делается для того, что бы исключить утолщение швов). Достаточно, что бы зазор между плиткой был 1-2 мм, тогда после заполнения зазоров песком, поверхность будет прочной и надежной. Плитка утрамбовывается с помощью деревянной киянки, в случае если плитка легла не совсем ровно, с помощью мастерка можно аккуратно подложить под нее еще песка и снова утрамбовать. После полной укладки плитки, выступающие элементы подбиваются резиновым молотком под строительный уровень.

В случае если форма площадки имеет фигурные выступы, плитку придётся резать. Для этого используют либо специальный нож, либо болгарку с кругом по бетону. Сначала плитку прикладывают в то место, где ее придётся резать, а после этого на плитку наносится линия, по которой нужно будет резать. Важным моментом является тот факт, что сначала выкладывается вся целая плитка, а потом уже режутся куски.

2. Если вы хотите придать площадке идеальную геометрическую форму, вам поможет установка пешеходного бордюра. Что бы установить бордюр, необходимо натянуть шнур по краям плитки, выкопать траншею (глубина должна быть такой, что бы высота плитки превышала высоту бордюра на величину фаски) и посадить в нее бордюр на жидкий раствор М100. Борта бордюра так же проливаем раствором М100 и после этого засыпаем песком.

3. После того как вся плитка и бордюры уложены, различные дефекты устранены, следует засыпать зазоры сухой смесью песка с цементом.  Далее сметаем излишки смеси и заливаем зазоры водой из шланга. Если смесь в зазорах просела, необходимо досыпать еще смеси. Эта процедура очень важна, т.к. смесь в зазорах между плиткой берет на себя нагрузки, направленные на поверхность плитки и делает поверхность более устойчивой и крепкой. Так же следует знать, что песок, который применяется для создания смеси, должен быть чистым, без примесей иначе это спровоцирует появление растительности.  Ходить по выложенной плитке разрешается не раньше чем через 2-3 дня. Что касается ухода за плиткой, то важным фактом является то, что если плитка цветная, она нуждается в мытье, в отличие от обычной серой плитки, иначе потеряется ее эстетичный вид.

4. В зимнее время строго запрещается сбивать лед с плитки с помощью металлического лома, это может повредить лицевую часть плитки. Так же не рекомендуется посыпать плитку солесодержащими смесями, такие действия могу вызвать эрозию плитки. Для устранения негативного влияния льда, скользкую плитку разрешается посыпать чистым песком.  И напоследок нужно добавить, что тротуарная плитка не дружит с различными лаками и красками, поэтому не стоит ее обрабатывать похожими веществами.

Преподаватель: С помощью наводящих вопросов, составляет перечень мероприятий по уходу за тротуарной плиткой.

Уход за тротуарной плиткой

Как и любое покрытие,  тротуарная плитка требует должного ухода.  Если плитка выполнена только в сером цвете, то уход за ней минимален – ее следует мыть по мере загрязнения. Если же плитка цветная, то за ней требуется больший уход, так как на ней будет больше видно загрязнений. Плитку можно помыть, используя веник-щетку, с добавлением моющего средства.  Не следует использовать металлические предметы при уборке снега, они могут повредить поверхность, что в свою очередь снизит прочность плитки.

При повреждении плитки ее можно легко заменить (если использовался способ укладки без раствора). Для этого необходимо аккуратно удалить поврежденную плитку и на ее место уложить новую. Швы необходимо просыпать песком или смесью песка и цемента и пролить водой.

Преподаватель: С помощью ноутбука и проектора посмотрим примеры укладки тротуарной плитки.

«Елочкой» и «Плетенка»

«По кругу»

«Клевер»

Необычная форма этой плитки позволяет создавать интересные варианты покрытий. Она бывает гладкой и шершавой. Комбинации из различных цветов, фактур и размеров плитки позволяют создавать эстетично оформленные покрытия.

«Шахматы».

«Модульная»

Пример хорошо продуманного дизайна:

III. Рефлексия

Преподаватель: Ответьте на вопрос, смогли мы сегодня с вами достигнуть цель и все ли мы разобрали по нашему намеченному плану?

Учащийся: Да.

Преподаватель: давайте проведем мини – опрос на листочках. Вам предоставлены вопросы, Вы должны ответить на них.

Карточка задание

- Дайте определение, что такое тротуарная плитка?

- Напишите достоинства и недостатки тротуарной плитки?

- Сколько видов плитки имеется по методу производству?

- Опишите производство вибролитой тротуарной плитки?

- Опишите производство вибропрессованная тротуарная плитка?

- Опишите как подготавливают основание под укладку тротуарной плитки?

- Опишите технологию укладки тротуарной плитки?

Преподаватель: Теперь выставим оценки за проделанную работу.

СПАСИБО ЗА УРОК.