Министерство образования и науки Самарской области

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Самарской области

« Губернский колледж г. Сызрани»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением

(руководитель технического профиля)

________________В.В. Колосов

«____»____________2018

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТОВОЙ И ГРАФИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ФОРМУЛ, ТАБЛИЦ, РИСУНКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ И ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

ГБПОУ «ГК г.Сызрани»

Сызрань 2018

Методические указания по выполнению и защите выпускной квалификационной работы для студентов технического профиля ГБПОУ «ГК г. Сызрани» подготовлены на основании Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования нового поколения.

Приведены основные указания к оформлению текстовой и графической документации, формул, таблиц, рисунков и другой информации в пояснительной записке.

Рассмотрены и обсуждены на заседании ПЦК

Автоматизация технологических процессов и производств,

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог.

Протокол № ____ от __________2018 г.

Председатель ПЦК ______________ Р.Х. Тесленко

Составитель: Варламова Л.В., преподаватель технического профиля ГБПОУ «ГК г. Сызрани»

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………………… 4

2 ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБАТЫВАЕМОГО ИЗДЕЛИЯ,

ЕГО  СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ……………………………………………………… 4

3 ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ………………………………………………………… 5

# 4 ОФОРМЛЕНИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ,
И ЕГО СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ……………………………………………………………………  6

5 ОФОРМЛЕНИЕ СБОРОЧНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ ИЗДЕЛИЯ

И ЕГО СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ……………………………………………………………………  7

# 6 ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ………………………………………………… 8

# 7 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ТЕКСТОВЫХ  ДОКУМЕНТОВ……………  10

# 8 ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ………………………………………………   11

# 9 ОФОРМЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ……………………………………………………15

# СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА……………………………………………………………………  21

ПРИЛОЖЕНИЕ……………………………………………………………………………………… 22

# 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дипломное проектирование представляет собой процесс демонстрации степени профессиональной подготовленности выпускника к профессиональной деятельности, в том числе при работе с конструкторско-технологической документацией.

Сам дипломный проект представляет собой некоторый фрагмент реального инженерного проекта, заданного для разработки объекта, изделия (промышленной установки, устройства, цеха, цехового участка и т.п.).

Согласно ГОСТ 2.103 различают несколько стадий разработки  проекта.

Технический проект представляет собой совокупность конструкторских документов, которые должны содержать окончательные технические решения, дающие полное представление об устройстве разрабатываемого изделия. Это в основном общие виды изделия и его сборочных единиц, технические и технологические схемы и т.п. При этом таблицы составных частей обычно размещают на поле чертежей общих видов. При необходимости могут разрабатываться и чертежи отдельных деталей (сложных или принципиально важных для работы изделия).

В объем дипломного проекта входит следующая конструкторская документация:

1.Основная документация.

1.1.Сборочные чертежи изделия и его сборочных единиц.

1.2.Пояснительная записка.

1.3.Различные схемы (принципиальные, технологические, гидравлические, электрические, монтажные и т.п.) и другие необходимые документы.

Основные требования к выполнению рабочей документации приведены в ГОСТ 2.109-73.

В связи с изложенным, выпускник, приступая к проектированию, должен согласовать с руководителем: проектные документы какого этапа будут разрабатываться и представляться к защите.

На подготовительном этапе проектирования выпускник принимает окончательное инженерное решение по разрабатываемому объекту, изделию: определяет необходимые технологические процессы, а также установки, оборудование и аппаратуру для их обеспечения. Далее для реализации принятых решений производятся необходимые проектные расчеты, на основании которых разрабатываются конструкции необходимых изделий (установок, устройств, аппаратов и т.п.). Составляются принципиальные технологические схемы, определяются технические характеристики и требования к выполнению проектируемых изделий.

Разрабатывая проект, необходимо стремиться к наиболее возможному применению стандартных и освоенных производством комплектующих изделий. Их рациональной унификации и взаимозаменяемости, к использованию стандартных рядов диаметров, давлений, объемов, длин, размеров резьбы, к уменьшению номенклатуры используемых материалов и покрытий, к увеличению технологичности и дешевизны изготовления, к обеспечению удобства сборки, монтажа, эксплуатации, ремонта и контролепригодности.

Чертежи и схемы типовых элементов и оборудования, серийно выпускаемых промышленностью, в дипломном проекте могут быть использованы, но не включаться в его состав.

Кроме конструкторской документации, графическая часть проекта может содержать плакаты и планшеты, раскрывающие суть работы выпускника над заданием. Эта работа обычно связана с исследовательской частью задания.

# 2 ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБАТЫВАЕМОГО ИЗДЕЛИЯ,

# ЕГО СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ

При принятии обозначения в условном виде дается информация, как о самом изделии, так и его сборочных единицах и деталях. Структурно обозначение состоит из индекса изделия и последующих цифровых групп, в которых указываются номера составных частей изделия. Эти цифровые группы и индексы отделяются друг от друга смысловыми точками.

В дипломном проекте для составления индекса изделия удобно использовать первые буквы ДП. Например

Структуру обозначения ДП 240134. 134 -31о/м.15.00.00 СБ

# 3 ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ

Чертеж детали как основной документ проекта представляет собой совокупность определенной информации, необходимой и достаточной для изготовления детали. Главной информацией на чертеже является изображение детали с необходимыми размерами, допусками и предельными отклонениями в соответствии с ГОСТ 2.305 и 2.307.

Каждый лист чертежа снабжается основной надписью в соответствии с ГОСТ 2.104. На рис.2 приводится стандартный бланк основной надписи чертежа детали с размерами ее граф.

Графы заполняются следующей информацией:

наименование учебного заведения, например: Губернский колледж технический профиль

масштаб (главного вида и других изображений того же масштаба);

масса;

литера (в первой графе Д - дипломный проект);

общее количество листов чертежа детали;

порядковый номер данного листа чертежа;

материал;

наименование детали;

фамилии соответствующих лиц;

обозначение детали, которое является одновременно и обозначением ее чертежа.

Рисунок 2. Размеры граф основной надписи чертежа в соответствии с ГОСТ 2.104.-68

Для получения качественных чертежей необходимо следить за соблюдением следующих стандартов:

- ГОСТ 2.301. Форматы;

- ГОСТ 2.302. Масштабы;

- ГОСТ 2.303. Типы линий;

- ГОСТ 2.304-81. Шрифты чертежные.

Рекомендуется использовать основные линии толщиной  0,7мм, а тонкие 0,25 мм. Все надписи на чертеже выполнять только стандартным шрифтом соответствующего номера.

# 4 ОФОРМЛЕНИЕ СПЕЦИФИКАЦИЙ ИЗДЕЛИЯ

# И ЕГО СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Спецификация как основной документ рабочего проекта составляется на отдельных листах формата А4 на изделие и каждую его сборочную единицу, формы листов спецификации (первого и последующего), согласно ГОСТ 2.104 представлены на рис.3. Согласно ГОСТ 2.108, спецификация состоит из разделов: документация, сборочные единицы, детали, стандартные изделия, прочие изделия, материалы. Наличие тех или иных разделов определяется составом специфицируемого изделия. Наименование каждого раздела указывается в виде заголовка в графе "Наименование" и подчеркивается тонкой линией. В наименованиях составных частей, состоящих из двух и более слов, на первом месте помещается имя существительное, например "Мешалка дисковая".

1-й лист

2-ой и последующие листы

Рис.3. Форматы листов спецификации

В раздел "Документация" вносят документы, составляющие комплект конструкторских документов специфицируемого изделия, кроме его спецификации, например: "Сборочный чертеж", "Монтажный чертеж" и др. При этом указывают их обозначения.

В раздел "Детали" вносят перечень всех деталей специфицируемого изделия с указанием их обозначения. Наименование детали, изготовляемой без чертежа, дается по его назначению с указанием размеров, необходимых для его изготовления, например: Основание 700x200x4; Патрубок 909Т 57x3.5. Для этих деталей в спецификации указывается и материал, из которого они изготовляются.

В раздел "Стандартные изделия" записывают покупные изделия: вначале стандартные, затем изделия, изготовленные по стандартам предприятий.

В раздел "Прочие изделия" вносят покупные нестандартные изделия, которые поставляются предприятиями, специализирующимися на их изготовлении.

В раздел "Материалы" вносят перечень всех материалов непосредственно входящих в специфицируемое изделие, например: смазки, краски, наплавленный металл и пр.

Допускается составлять спецификацию на готовых бланках.

# 5  ОФОРМЛЕНИЕ СБОРОЧНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ

# ИЗДЕЛИЯ И ЕГО СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Сборочный чертеж - документ рабочего проекта, дополняющий основной конструкторский документ - спецификацию. Он содержит изображение сборочной единицы и другую информацию, необходимую для ее сборки (изготовления) и контроля.

Изображения на чертеже (виды, разрезы, сечения, выносные элементы) выполняются согласно требованиям ГОСТ 2.305. Их количество должно быть минимальным, но достаточным. Размеры проставляются согласно требованиям ГОСТ 2.307. Обязательные размеры: габаритные, установочные, присоединительные. Дополнительно при необходимости можно приводить и другие размеры. Например: размеры и предельные отклонения, проверяемые при сборке; размеры и обозначения шероховатостей тех элементов составных частей, которые обрабатываются в процессе сборки и после нее; необходимые справочные размеры, которые сопровождаются значком * (размеры для справок).

В основной надписи сборочного чертежа, выполняемой в соответствии с ГОСТ 2.104 (см. рис.2) приводят следующие данные:

Наименование учебного заведения, например: Губернский колледж, технический профиль;

масштаб (на первом листе чертежа это масштаб главного вида изделия);

масса;

литера;

общее количество листов сборочного чертежа;

порядковый номер данного листа чертежа;

в графе "Материал" ключевыми словами указывается наименование темы дипломного проекта;

графе "Наименование изделия" после наименования изделия указать наименование документа: Сборочный чертеж;

фамилии соответствующих лиц;

обозначение чертежа, которым является обозначение изделия (сборочной единицы) с добавлением после знаковой точки букв СБ .

Сборочный чертеж может выполняться на одном или нескольких листах, в зависимости от количества изображений. Ниже приводится примерное расположение элементов сборочного чертежа, выполненного на одном листе

Рис.4 Примерное расположение составляющих элементов на чертеже

На главном виде сборочная единица вычерчивается в рабочем положении. Изображения на чертеже выполняют с применением упрощений, разрешенных ГОСТ.

Линии - выноски с полками, на которых указывают номера позиций из спецификации, размещают на горизонтальных и вертикальных линиях.

Техническая характеристика и технические требования выполняют на чертеже с соблюдением правил ГОСТ 2.316.

# 6 ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ

В системе ЕСКД отсутствуют требования к выполнению схем технологических процессов, поэтому при выполнении схемы следует руководствоваться РТМ 26-79-72, разработанные НИИХИММАШ.

На схеме должны быть изображены основные элементы (аппараты, машины и т.д.) входящие в установку, указаны основные технологические связи между элементами (трубопроводы), а также элементы, имеющие самостоятельное функциональное значение (насосы, арматура и т.д.).

Схема должна содержать:

а) графически упрощенное изображение изделий, входящих в установку, во взаимной технологической и монтажной связи между ними;

б) таблицы условных графических обозначений, точек замера и контроля параметров процесса;

в) схемы регулирования параметров процесса и автоматизации.

При совмещении принципиальной схемы со схемой автоматизации, условные линии, ограничивающие место размещения приборов и аппаратуры располагаются под изображением технологической принципиальной схемы.

Поле листа технологической схемы заполняется следующим образом:

с левой стороны на большей части поля листа располагается схема;

основная надпись располагается в правом нижнем углу;

техническую характеристику располагают в верхней правой части схемы;

таблицу условных графических обозначений размещают слева от технической характеристики, а таблицу точек замера и контроля - над таблицей условных обозначений.

Образец размещения графического и текстового материала на схемах приводится в приложении 2.

Элементы технологической схемы установки должны быть показаны условно согласно существующим стандартам:

- аппараты выпарные ГОСТ 2.788-74;

- аппараты теплообменные ГОСТ 2.789-74;

- аппараты колонные ГОСТ 2.790-74;

- отстойники и фильтры ГОСТ 2.791 -74;

- аппараты сушильные ГОСТ 2.792 -74;

- элементы трубопроводов ГОСТ 2.784-70;

- арматура трубопроводов ГОСТ 2.785-70;

- детали трубопроводов ГОСТ 3463-46.

При отсутствии стандарта на данное изделие его изображают схематически в виде конструктивного очертания изделия, причем должны быть показаны основные технологические штуцера, загрузочные отверстия, входы и выходы основных продуктов. При необходимости допускается смещение штуцеров и отверстий по отношению к их истинному расположению, но с соблюдением их технологического назначения и взаимосвязи.

Изделия на схеме допускается изображать без строгого соблюдения масштаба, если при этом грубо не нарушаются соотношения габаритных размеров основных изделия.

Разводка трубопроводов к оборудованию должна производиться схематично от основных магистральных трубопроводов, указанных также схематично ниже или выше оборудования, изображенного на схеме. Допускается показывать линии магистральных трубопроводов одновременно снизу и сверху схемы.

Условные обозначения трубопроводов необходимо принимать согласно ГОСТ 3464-63 Условные обозначения трубопроводов для жидкостей и газов. Выписка из этого стандарта приводится в приложении 3. Трубопроводы преимущественно изображаются черными линиями (в учебных проектах - карандашом). Допускается и цветное изображение трубопроводов.

Для сред, не указанных в ГОСТ 3464-63, вводятся дополнительные числовые обозначения.

Условные обозначения трубопроводов на чертеже должны быть однотипными.

Для более детального указания характера среды к цифровому обозначению допускается добавлять буквенный или цифровой индекс. Например: 2п означает пар перегретый, 2н - пар насыщенный, 1 к - конденсат (вода), 1х - химически очищенная вода.

Расстояние между соседними числами в разрывных линиях трубопроводов должно быть не менее 50 мм.

Линии трубопроводов, а также расположение на них арматуры или приборов следует показать на схеме горизонтально и вертикально, т.е. параллельно линиям рамки формата. Пересекать изображения аппаратов, машин и других изделий линиям трубопроводов не допускается.

Основные магистральные трубопроводы, от которых отводятся трубопроводы данной схемы, должны быть показаны, как правило, горизонтальными линиями.

На каждом трубопроводе у места его отвода от магистрального или места подключения его к аппарату или к машине следует проставлять стрелки, указывающие направление движения потока.

На концах линий каждого магистрального трубопровода необходимо указывать словами наименование или обозначение среды, а стрелкой - направление движения потока.

Стрелки на трубопроводах с жидкой средой показываются, в отличии от газов, зачерненными. Форма стрелок - равносторонний треугольник.

На трубопроводах должны быть указаны: их размеры (например: диаметр и толщина стенки), материал и сведения о внутренних антикоррозионных покрытиях или наружной изоляции.

Арматура, а также другие приборы и аппаратура, устанавливаемые на оборудовании, показанном на схеме, должны быть выполнены в соответствии с их действительным расположением и согласно условным графическим изображениям по действующим стандартам.

При отсутствии стандартов на условные изображения или обозначения трубопроводов, приборов и др. должна быть дана таблица условных обозначений по форме:

Рис.6.Таблица условных обозначений

Образец заполнения перечня составных частей и основной надписи на технологической схеме приводится в приложении 5.

В графе "Поз. обозначение" проставляется позиционное обозначение элементов схемы.

В графе "Обозначение" указываются обозначение составных частей изделия (установки, агрегата) согласно их основным конструкторским документам (спецификациям, чертежам), а для выбираемых по каталогу или техническим условиям (ТУ) приводят обозначение по каталогу или ТУ.

В графе "Наименование" указывают наименование составной части согласно его основному конструкторскому документу, каталогу или ТУ.

В графе "Кол." представляют количество составных частей, имеющих одинаковую размерность, конструкцию и назначение.

В графе "Примечание" при необходимости могут быть указаны основные технические данные составных частей.

Для быстрого нахождения на схеме составных частей изделия (установки) рекомендуется разбивать поле сложных схем на зоны с обозначением их буквой по вертикали и цифрой по горизонтали формата листа.

В этом случае в перечень элементов перед графой "Поз. обозначение" помещают графу "Зона". Ширину этих двух граф следует принять по 10 мм.

Аппаратам, машинам, арматуре и т.д. на схеме следует присваивать буквенное обозначение (как правило, начальные буквы наименований изделий), например: аппарат - А, компрессор - К, вентилятор - В, насос - Н, редуктор - Рд, вентиль регулирующий - ВР, вентиль запорный - ВЗ, вентиль спускной - ВС, кран проходной - КПр, кран пробный - КП, предохранительный клапан - ПК, манометр - М, мановакууметр - МВ, термометр - Т, счетчик (газа, жидкости) - СЧ, сигнализатор уровня - СУ, указатель уровня - У, дроссель - Д. Кроме указанных примеров обозначений, могут быть приняты и другие буквенные обозначения элементов схемы с расшифровкой их в таблице условных обозначений.

В учебных проектах принятые буквенные обозначения используются в качестве позиционных.

При наличии нескольких изделий, имеющих одинаковые буквенные обозначения, к каждому обозначению прибавляется его порядковый номер:

а)для аппаратов, машин и механизмов в виде порядковой цифры, напри
мер: А1, А2, КЗ, Рд1, Н5, В8 и т.п.;

б)для арматуры и приборов в виде индекса, например: ВЗ1, КП1, Т3, М10 и т.п.

Буквенные обозначения элементов схемы проставляются:

а)для аппаратов, машин и механизмов - на их изображении, а при малом
масштабе - в непосредственной близости от него;

б)для арматуры и точек приборов - в непосредственной близости от их
изображения.

Показанные на оборудовании или трубопроводах точки установки приборов для замера и контроля температуры, давления, расхода и т.п. записываются в табличной форме и располагаются слева от технической характеристики под таблицей условных обозначений.

Рис.7.Таблица точек установок приборов замера и контроля

# 7 Общие положения при оформлении

# текстовых документов

Текстовая документация ДП включает, как правило, пояснительную записку, расчеты и спецификации, которые выполнены компьютерном варианте. В свою очередь, в текст ПЗ включают иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы, схемы, программы и др.документы) и приложения.

Согласно ГОСТ 7.32-2001 пояснительная записка в общем случае должна состоять из следующих разделов:

- введение (с указанием, на базе каких документов разработан проект);

- наименование и область применения проектируемого изделия;

- техническая характеристика;

- описание и обоснование выбранной конструкции с указанием, какие части заимствованы из ранее разработанных изделий;

- расчеты, подтверждающие работоспособность и надежность изделия;

- описание организации работ с применением разрабатываемого изделия;

- ожидаемые технико-экономические показатели.

Схемы, таблицы и чертежи допускается выполнять на листах любых форматов, установленных ГОСТ 2.301, при этом основную надпись и дополнительные графы к ней выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.104.

В ДП допускаются незначительные отклонения от требований государственных стандартов, например:

- обозначение графических и других документов в основной надписи выполняется по принятой в учебном заведении структуре;

- официальные документы (задание и др.) помещают в ПЗ в соответствии с принятым в учебном заведении составом ПЗ.

Как правило, в состав ПЗ дипломного проекта входят следующие основные, элементы и разделы:

- заглавный (титульный) лист;

- задание на проектирование. Пример оформления заглавного листа ПЗ представлен в Приложении

- оглавление (заголовки разделов и подразделов) ПЗ;

- введение, которое является разделом ПЗ;

- разделы ПЗ, раскрывающие достаточно полно конструктивные, технологические, экономические, экологические и другие вопросы, непосредственно связанные с решением сформулированных в задании задач;

- заключение (раздел без нумерации);

- список использованных источников (раздел без нумерации);

- приложения (официальные и другие документы).

Заглавный лист ПЗ — первый (Титульный) лист ПЗ выполняется на листе формата А4. Он, как правило, содержит следующую информацию:

- наименование вышестоящей организации;

- наименование: учебного заведения, профиля;

- наименование темы ДП;

- специальность, по которой выпускается студент;

- место и год составления ПЗ.

Задание на выполнение ДП помещается вслед за заглавным листом ПЗ.

Абзацы в тексте начинают отступом (8-10 мм).

# 8 ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

Текстовые документы подразделяют на документы, содержащие, в основном, сплошной текст (технические условия, паспорта, расчеты, пояснительные записки, инструкции и т. п.), и документы, содержащие текст, разбитый на графы (спецификации, ведомости, таблицы и т. п.).

Текст документа при необходимости разделяют на разделы, подразделы и пункты. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Подразделы могут состоять из одного или нескольких пунктов.

Нумерация пунктов должна быть в пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками. Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также нумеруется.

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа машинописным способом должно быть равно 3,4 интервалам. Расстояние между заголовками раздела и подраздела — 2 интервала. Каждый раздел текстового документа рекомендуется начинать с нового листа (страницы).

В конце текстового документа допускается приводить список литературы, которая была использована при его составлении. Выполнение списка и ссылки на него в тексте производится по ГОСТ 7.32. Список литературы включают в содержание документа.

Нумерация страниц документа и приложений, входящих в состав этого документа, должна быть сквозная.

Пояснительная записка (ПЗ) оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 — общие требования к текстовым документам. Текстовая часть пояснительной записки выполняется в едином стиле следующим способом:

- компьютерными средствами печати черным цветом. Размер гарнитуры шрифта: высота14кегель; шрифт- Times New Roman; междустрочный интервал-1,5; выравнивание по ширине строки. Абзацный отступ -1,25 см ( десять пробелов).

На всех листах основной части текста пояснительной записки следует печатать, соблюдая следующие размеры полей от края листа:

- левое - не менее 30 мм;

- правое – не менее 10 мм;

- верхнее и нижнее – не менее 20 мм.

Нумерация страниц ПЗ начинается с листа «Содержание» и делается сквозной с постановкой номеров страниц в центре.

Заголовки разделов в ПЗ пишут с новой страницы, подзаголовки - нет. Заголовки следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными (заглавными) буквами, не подчеркивая при этом размер гарнитуры шрифта: высота – 14 кегель; шрифт полужирный - Times New Roman.

Расстояние между заголовками раздела и подраздела должно быть равно 2одинарным интервалам. Расстояние между заголовком раздела и текстом должно быть равно 2 одинарным интервалам. Расстояние между заголовком подраздела и последующим текстом интервалом не разделяется, а расстояние от предыдущего текста и заголовком подраздела – 1 интервал. Для акцентирования внимания заголовки подразделов могут быть выполнены полужирным шрифтом.

Размер шрифта подразделов, пунктов,  подпунктов должен совпадать с размером шрифта текста пояснительной записки.

В последующем тексте порядок слов в наименовании должен быть прямой, то есть на первом месте должно быть определение (имя прилагательное), а затем — название изделия (имя существительное); при этом допускается употреблять сокращенное наименование изделия. Наименования, приводимые в тексте документа и на иллюстрациях, должны быть одинаковыми.

Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований.

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется, чтобы», «разрешается только», «не допускается», «запрещается», «не следует». При изложении других положений следует применять слова — «могут быть», «как правило», «при необходимости», «может быть», «в случае» и т. д.

При этом допускается использовать повествовательную форму изложения текста документа, например «применяют», «указывают» и т. п.

Если в документе принята специфическая терминология, то в конце его (перед списком литературы) должен быть перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Перечень включают в содержание документа. В тексте документа не допускается:

- применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы;

- применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;

- применять произвольные словообразования;

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, соответствующими государственными стандартам;

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки.

В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается:

- применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями величин (следует писать слово «минус»);

- применять знак «(» для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»);

- применять без числовых значений математические знаки, например > (больше), < (меньше), = (равно), ≥ (больше или равно), ≤(меньше или равно), ≠ (не равно), а также знаки № (номер), % (процент);

- применять индексы стандартов, технических условий и других документов без регистрационного номера.

Если в документе приводятся поясняющие надписи, наносимые непосредственно на изготовляемое изделие (например, на планке, табличке к элементам управления и т. п.), их выделяют шрифтом (без кавычек), например ВКЛ., ОТКЛ., или кавычками — если надпись состоит из цифр и (или) знаков.

Наименования команд, режимов, сигналов и т. п. в тексте следует выделять кавычками, например «Сигнал  +27 включено».

В ПЗ должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии — общепринятые в научно-технической литературе. Не допускается применять сокращения слов, кроме установленных ГОСТ 2.316-68.

Если в документе принята особая система сокращения слов или наименований, то в нем должен быть приведен перечень принятых сокращений, который помещают в конце документа перед перечнем терминов.

В документе следует применять стандартизованные единицы физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417.

Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках указывают единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к применению. Применение в одном документе разных систем обозначения физических величин не допускается.

Единица физической величины одного и того же параметра в пределах одного документа должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же единице физической величины, то ее указывают только после последнего числового значения, например 1,50; 1,75; 2,00 м.

Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений физической величины, выраженных в одной и той же единице физической величины, то обозначение единицы физической величины указывается после последнего числового значения диапазона, например от 1 до 5 мм.

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового значения (переносить их на разные строки или страницы), кроме единиц физических величин, помещаемых в таблицах, выполненных машинописным способом.

Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует применять словосочетание «должно быть не более (не менее)». Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм, требований, следует применять словосочетание «не должно быть более (менее)».

Например, массовая доля углекислого натрия в технической кальцинированной соде должна быть не менее 99,4%.

Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью точности, которая необходима для обеспечения требуемых свойств изделия, при этом в ряду величин осуществляется выравнивание числа знаков после запятой.

Округление числовых значений величин до первого, второго, третьего и так далее десятичного знака для различных типоразмеров, марок и тому подобных изделий одного наименования должно быть одинаковым.

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за исключением размеров в дюймах, которые следует записывать ”; ”

Состав и объем разделов ПЗ и графического материала в каждом конкретном случае определяет руководитель проекта на этапе составления задания.

Полное наименование изделия на заглавном (титульном) листе и при первом упоминании в тексте должно быть одинаковым с наименованием его на чертеже. В последующем тексте допускается сокращенное наименование изделия.

При разработке проекта, связанного, например, с решением задач комплексной механизации и автоматизации , можно сформулировать следующие основные разделы в ПЗ:

- Введение;

- Проектирование изделия (конструкторская часть);

- Технология производства (технологическая часть);

- Комплексная механизация и автоматизация;

- Охрана труда и техника безопасности;

- Ожидаемые технико-экономические показатели;

- Заключение;

- Список используемых источников;

- Приложения.

В разделе Введение описывается состояние рассматриваемого вопроса, обосновывается необходимость его решения и связь с производственными задачами, дается обзор отечественной и зарубежной литературы по данному вопросу, обосновывается актуальность темы проекта, формулируются основные задачи.

Раздел Проектирование изделия должен включать решение вопросов, связанных с:

- разработкой конструкции машины, ее узлов, комплекта или комплекса машин;

- проведением соответствующих расчетов, обеспечивающих более эффективное выполнение заданных видов работ по сравнению с лучшими отечественными и зарубежными образцами;

- выбором конкретных кинематических, гидравлических, электрических и других схемных решений технических средств и средств автоматизации;

- оценкой устойчивости машины при различных условиях эксплуатации;

- расчетами основных узлов и ответственных деталей машин. Например, расчет механизма подъема, передвижения, грузозахватного устройства, тормоза и т. д.;

- максимальной стандартизацией и унификацией конструктивных решений.

Раздел Технология производства должен включать решение ряда вопросов, связанных с изготовлением спроектированного изделия:

- расчеты режимов изготовления изделия;

- расчеты норм времени на выполнение операций;

- формирование необходимой технологической документации и др.

Раздел Комплексная механизация должен включать решение вопросов, связанных с комплексной механизацией, разработанных или выбранных технологических процессов. Все эти вопросы должны решаться современными методами комплектования и использования средств механизации, широко используя системный подход к выработке оптимальных решений, экономико-математические методы, модели и электронно-вычислительные машины.

Раздел Охрана труда и техника безопасности должен включать решение всех вопросов по охране труда и технике безопасности, связанных с разработанными или используемыми в проекте средствами механизации.

Раздел Ожидаемые технико-экономические показатели должен включать решение вопросов, связанных с разработкой бизнес-плана, расчетов: режима работы средств механизации, машино-часа работы всех средств механизации, удельных приведенных затрат, годового и суммарного экономического эффекта и др.

В Заключении формулируются основные результаты (как положительные, так и отрицательные), полученные в ходе выполнения проекта (работы). Также должна быть дана оценка производственного, научного, социального эффекта, ожидаемого от внедрения данного ДП.

Список использованных источников приводится строго по стандартной форме.

Приложения включают официальные документы, математические выводы, громоздкие расчеты, распечатки-ЭВМ, таблицы вспомогательных цифровых данных, иллюстрации вспомогательного характера и др. Копии графических документов, предусмотренные заданием на ДП, оформляются как приложения. Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова Приложение А, Приложение Б и т. д. Заголовок приложения (если он имеется) пишется строчными буквами кроме первой прописной. Приложения обозначаются заглавными буквами русского алфавита начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.

В зависимости от конкретного задания возможно видоизменение содержания ПЗ в части названий и количества разделов, а также их содержания.

# 9 ОФОРМЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

9.1 Оформление формул

Формулы в ПЗ являются основной частью текста, поэтому они не должны нарушать грамматической структуры фразы. Формулы располагают в середине строки, а связывающие их слова («следовательно», «откуда», «так как» и т. п.) — в начале соответствующей строки. Размер шрифта переменных, входящих в состав формулы, должен совпадать с размером шрифта основного текста ПЗ. Знаки препинания располагают непосредственно после формулы.

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с повой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия и без абзацного отступа. Вторая и последующие строки пояснений располагаются с абзацным отступом. Символ в пояснении отделяют от его расшифровки знаком тире. После расшифровки каждого символа ставят точку с занятой, размерность буквенного обозначения отделяют от текста запятой.

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают па уровне формулы справа в круглых скобках, в квадратных скобках указывается источник, страница. Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например: в формуле (2.1).

Ниже дано несколько примеров представления формул в ПЗ.

Полярный момент инерции сечения тонкостенных полых валов определяется по формуле

(2.1) [3,стр.9]

где r — средний радиус сечения, м;

t -толщина стенки, м.

Плотность каждого образца с,кг/м3 , вычисляют по формуле

(2.2) [3,стр.10]

где m — масса образца, кг;

ρ — объем образца, м3.

Основные формулы, на которые в дальнейшем делаются ссылки, сопровождаются в пределах раздела сквозной нумерацией арабскими цифрами. Первая цифра обозначает номер раздела, например (2.2) означает вторая формула второго раздела. Цифры в формуле разделяются точкой. Номер формулы проставляется в круглых скобках в правой части строки па уровне формул. В многострочной формуле номер формулы ставят против последней строки. Однако допускается и сквозная нумерация формул по всей ПЗ.

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например (3.1).

В формулах точка или знак умножения не ставится перед буквенным символом, до и после скобки. Переносы формул на другую строку допускаются на знаках равенства, умножения, сложения, вычитания и на знаках соотношения (>, < и т. п.). Не допускаются переносы на знаке деления (:).

В случае переноса множителей знак умножения обозначают крестом (х). Знак, на котором сделан перенос формулы, пишут два раза: в конце первой строки и в начале второй.

Переносить на другую строку допускается только самостоятельные члены формулы. Не допускается при переносе разделение показателей степени, выражений в скобках, дробей, а также выражений, относящихся к знакам корня, интеграла, суммы, логарифма, тригонометрических функций и т. п.

В пределах ПЗ нельзя обозначать одинаковыми буквенными символами разные понятия и разными символами одинаковые понятия.

9.2 Оформление расчетов

Расчеты выполняют на формах, аналогичным формам оформления заглавного и последующих листов ПЗ. Порядок изложения расчетов определяется характером рассчитываемых величин. Расчеты в общем случае должны содержать:

- эскиз или схему рассчитываемого изделия;

- задачу расчета (с указанием, что требуется определить при расчете);

- данные для расчета;

- условия расчета;

- расчет;

- заключение.

Эскиз или схему допускается вычерчивать в произвольном масштабе, обеспечивающем четкое представление о рассчитываемом изделии.

При выполнении расчетов на ЭВМ необходимо изложить методику расчета, привести основные расчетные формулы, блок-схему алгоритма, исходные данные и привести анализ полученных результатов. Результаты расчетов (распечатки) можно располагать в тексте или, при значительном количестве, — в приложении.

9.3 Оформление таблиц

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Слово «Таблица» и ее номер располагают над таблицей в левой части. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название таблицы, если оно необходимо, следует помещать над таблицей, через тире сразу же за номером таблицы. Например,

Таблица 2.1 — Сокращения наиболее распространенных наименований

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают только над первой частью таблицы.

Все таблицы, если их в ПЗ более одной, нумеруется арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается также нумерация таблицы в пределах раздела. В этом случае номер будет состоять из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

Слово Таблица, порядковый номер и заголовок таблицы указывают один раз. При продолжении таблицы пишут слово Продолжение. Например, Продолжение табл. 2.1

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово «табл.» с указанием ее номера. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости — в приложении к документу. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа.

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы.

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят.

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют головку таблицы. Рекомендуется разделять части таблицы двойной линией или линией толщиной 2s.

Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте документа имеются ссылки на них, при делении таблицы на части, а также при переносе части таблицы на следующую страницу.

При необходимости нумерации показателей, параметров или других данных порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы непосредственно перед их наименованием. Перед числовыми значениями величин и обозначением типов, марок и т.п., порядковые номера не проставляют.

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части — над каждой ее частью.

Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в одних и тех же единицах физических величин (например, в миллиметрах, вольтах), но имеются графы с показателями, выраженными в других единицах физических величин, то над таблицей следует писать наименование преобладающего показателя и обозначение его физической величины, например «Размеры в миллиметрах», «Напряжение в вольтах», а в подзаголовках остальных граф приводить наименование показателей и (или) обозначения других единиц физических величин.

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные понятия заменяют буквенными обозначениями, установленными ГОСТ 2.321, или другими обозначениями, если они пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях, например D — диаметр, Н — высота, L — длина.

9.4 Сокращения и условные изображения

В тексте ПЗ все слова, как правило, должны быть написаны полностью, за исключением союза т. е. (то есть), и т. п. (и тому подобное), и др. (и другие), и пр. (и прочие).

Все принятые сокращения следует оговорить при первом упоминании термина. Например, пояснительная записка (ПЗ). В последующем тексте принятое сокращение пишется без скобок. Сокращают термины, принятые в научной и технической литературе: КПД, ЭВМ и др.

Сокращенные названия учреждений, предприятий, марки изделий, аппаратов и материалов, состоящие из начальных букв слов, входящих в название, пишут прописными буквами без точек и кавычек. Например, МГСУ — Московский Государственный Строительный Университет.

Слово «год» после дат сокращают, оставляя одну букву «г.», а после нескольких дат ставят две буквы «гг.». Например: в 2003 г., в 2001—2004 гг.

В списке литературы год издания обозначается только цифрами без сокращенного слова «г.». Рубли и копейки сокращают: руб. и коп.

9.5 Единицы измерения и размерности

В ПЗ единицы измерения, размерности и обозначения должны полностью соответствовать международной системе СИ ГОСТ 8.417-2002 . Единицы измерения и размерности, употребляемые без числовых величин, пишут в тексте полностью словами. В таблицах, выводах, на чертежах и графиках, в расшифровке буквенных формул размерности — с сокращениями. После условных буквенных обозначений единицы измерений пишутся полностью без сокращений, например t микросекунд. Сложные размерности пишут сокращенно при условных буквенных обозначениях. Например: а см/с2.

Применение в пределах одного текста разных обозначений и разных систем физических величин не допускается. Наряду с единицами СИ при необходимости указывают единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к применению.

Числовые значения величин с обозначением единиц счета и физических величин следует писать цифрами, а числа без обозначения физических величин и единицы счета от единицы до девяти — словами, например: провести испытания трех шестерен на прочность. Отобрать 12 шестерен для испытания на долговечность.

В пределах текста единица физической величины для одного и того же показателя должна быть, как правило, постоянной.

Обозначение единицы физической величины указывают только за последним числовым значением диапазона значений, например: 1,0; 2,0; 2,5 мм или 5-10 мм.

Отделять единицу физической величины от числового значения (разносить на разные строки или страницы) не допускается.

9.6 Буквенные обозначения

В текстовых документах широко используют как основные, так и условные буквенные обозначения. Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны соответствовать принятым в действующем законодательстве и государственных стандартах. В тексте документа перед обозначением параметра дают его пояснение.

При необходимости применения условных обозначений, изображений или знаков, не установленных действующими стандартами, их следует пояснять в тексте или в перечне обозначений.

ГОСТ 2.321-84 устанавливает стандарт на основные буквенные обозначения, применяемые в конструкторских документах всех отраслей промышленности:

Длина	L,I

Ширина	В,Ь

Высота, глубина 	Н,h

Толщина (листов, стенок, ребер и т. д.)	s

Диаметр	D,d

Радиус	R,r

Межосевое и межцентровое расстояние	А, а

Шаг: винтовых пружин, болтовых соединений, заклепочных

соединений и т. п., кроме зубчатых зацеплений и резьб 	t

Углы	а, b, g, d

и другие строчные буквы греческого алфавита.

При необходимости применения условных обозначений, изображений или знаков, не установленных действующими стандартами, их следует пояснять в тексте или в перечне обозначений.

Буквенные обозначения могут иметь индексы. Нижними (подстрочными) индексами могут быть при буквенных обозначениях:

а)цифры, например: U1;P3

б)строчные буквы русского, латинского и греческого алфавитов: Ra; Lk; Cвх

Индексы, представляющие собой сокращение одного русского слова, пишутся без точки на конце как знака сокращения.

Если в состав индекса входит несколько цифр или букв, то они отделяются запятой. Например:  Jk,a; a1,2,3,

При расчетах и описаниях работы принципиальных электрических схем и чертежах рекомендуется обозначать порядковые номера элементов схем следующим образом: R5, R12, С5,L3 и т. Д

9.7 Нормоконтроль

Согласно ГОСТ 2.111-68* с учетом изменений, введенных ХП-85 и 1-87, устанавливается определенный порядок контроля в конструкторской документации норм и требований, установленных стандартами и другими нормативно-техническими документами.

Проведение нормоконтроля должно быть направлено на:

а)	соблюдение в разрабатываемых изделиях норм и требований, установленных в государственных, отраслевых, республиканских стандартах и стандартах предприятий;

б)	правильность выполнения КД в соответствии с требованиями ЕСКД;

в)	достижение в разрабатываемых изделиях высокого уровня стандартизации и унификации на основе широкого использования ранее спроектированных, освоенных в производстве и стандартизованных изделий, типовых конструкторских решений и исполнений;

г)	рациональное использование установленных ограничительных номенклатур стандартизованных изделий, конструктивных норм (резьбы, диаметров, шлицевых соединений, модулей зубчатых колес, допусков и посадок, конусностей и других элементов деталей машин), марок материалов, профилей и размеров проката и т. п.

Нормоконтролю подлежит вся конструкторская документация, разработанная в ДП.

Нормоконтроль является завершающим этапом разработки КД. Конструкторские документы должны, как правило, предъявляться на нормоконтроль комплектно: как графическая, так и текстовая документация (чертежи деталей, сборочные чертежи, спецификации, ПЗ и пр.);

Содержание нормоконтроля зависит от вида ДД

В конструкторских документах всех видов проверяется:

а)	соответствие обозначения, присвоенного конструкторскому документу, установленной системе обозначений КД;

б)	комплектность документации;

в)	правильность выполнения основной надписи;

г)	правильность примененных сокращений слов;

д)	наличие и правильность ссылок на стандарты и другие нормативно-технические документы.

Дополнительно для документации технического предложения, эскизного и технического проектов, эскизных конструкторских документов (документов макетов) отслеживается:

а)	соответствие основных параметров проектируемого изделия стандартам, характеристикам утвержденной типоразмерной номенклатуры изделий и т. п.;

б)	соответствие технических показателей, требований к качеству и методов испытаний стандартам и другим нормативно-техническим документам;

в)	степень стандартизации и унификации проектируемого изделия и возможности расширения этих показателей.

Дополнительно для текстовых документов (пояснительные записки,...):

а)	соблюдение требований стандартов на текстовые конструкторские документы (ГОСТ 2.105 и ГОСТ 2.106);

б)	соответствие показателей и расчетных величин нормативным данным, установленным в стандартах и др. нормативно-технических документах.

Дополнительно для ведомостей и спецификаций проверяется:

а)	соответствие форм ведомостей и спецификаций формам, установленным стандартами, и соблюдение правил их заполнения;

б)	правильность наименований и обозначений изделий и документов, записанных в ведомости и спецификации;

в)	возможности сокращения применяемой номенклатуры стандартизованных
и покупных изделий;

г)	соответствие применяемых типоразмеров стандартизованных и покупных
изделий установленным ограничительным номенклатурам;

д)	правильность составления ведомости разрешения применения покупных изделий.

Дополнительно для чертежей всех видов контролируется:

а)	выполнение чертежей в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД на
форматы, масштабы, изображения (виды, разрезы, сечения), нанесение размеров, условные изображения конструктивных элементов (резьбы, шлицевых соединений, зубчатых венцов колес и звездочек) и т. п.;

б)	рациональное использование конструктивных элементов, марок материалов, размеров и профилей проката, видов допусков и посадок и выявление возможностей объединения близких по размеру и сходных по виду и назначению элементов;

в) возможность замены оригинальных изделий типовыми и ранее разработанными.

Дополнительно для чертежей сборочных, общих видов, габаритных и монтажных:

а)	правильность нанесения номеров позиций;

б)	соблюдение требований стандартов ЕСКД на упрощенные и условные изображения элементов конструкции.

Дополнительно для чертежей деталей отслеживается:

а)	соблюдение требований стандартов ЕСКД на условные изображения деталей (крепежных, арматуры, деталей зубчатых передач, пружин и т. п.), а так же на обозначения шероховатости поверхностей, термообработки, покрытий, простановки предельных отклонений размеров, отклонений формы и расположения поверхностей и т. п.;

б)	возможность замены оригинального конструктивного исполнения детали стандартизованным или типовым;

в)	возможность Использования ранее спроектированных и освоенных производством деталей сходной конструктивной формы и аналогичного функционального назначения;

г)	соблюдение установленных ограничительных номенклатур конструктивных элементов, допусков и посадок, марок материалов, профилей и размеров проката и т. п.

Дополнительно для схем проверяется:

а)	соответствие условных графических обозначений элементов, входящих в схему, требованиям стандартов ЕСКД;

б)	соответствие наименований, обозначений и количества элементов, указанных на схеме, данным, приведенным в перечнях.

Нормоконтролер проверяет ДП по всем показателям и подписывает его в месте, отведенном для подписи нормоконтролера.

Нормоконтролер имеет право:

а)	возвращать конструкторскую документацию разработчику без рассмотрения в случаях:

- нарушения установленной комплектности,

- отсутствия обязательных подписей,

- небрежного выполнения;

б)	требовать от разработчиков КД разъяснений и дополнительных материалов
по вопросам, возникшим при проверке.

Изменения и исправления, указанные нормоконтролером и связанные с нарушением действующих стандартов и других нормативно-технических документов, обязательны для внесения в КД.

Нормоконтролер в проверяемых документах наносит карандашом условные пометки к элементам, которые должны быть исправлены или заменены.

# СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ГОСТ7.32-2001 Общие требования к оформлению текстовых документов.

ГОСТ 2.101-68*. Виды изделий.

ГОСТ 2.102-68. Виды и комплектность конструкторских документов.

ГОСТ 2.103-68*. Стадии разработки.

ГОСТ 2.104-68*. Основные надписи.

ГОСТ 2.109-73. Основные требования к чертежам.

ГОСТ 2.301-68*. Форматы.

ГОСТ 2.302-68*. Масштабы.

ГОСТ 2.303-68*. Линии.

ГОСТ 2.304-81. Шрифты чертежные.

ГОСТ 2.305-68. Изображения-виды, разрезы, сечения.

ГОСТ 2.306-68. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах.

ГОСТ 2.307-68. Нанесение размеров и предельных отклонений.

ГОСТ 2.309-73*. Обозначение шероховатости поверхностей.

ГОСТ 2.311-68. Изображение резьб.

ГОСТ 2.315-68*. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей.

ГОСТ 2.316-68*. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц.

ГОСТ 2.317-69*. Аксонометрические проекции.

ГОСТ 2.318-81. Правила упрощенного нанесения размеров отверстий.

ГОСТ 2.403-75*. Правила выполнения чертежей цилиндрических зубчатых колес.

ГОСТ 2.409-74*. Правила выполнения чертежей зубчатых (шлицевых) соединений.

ГОСТ21.404-85 Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах.

ГОСТ 2.710-81 Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах.

ГОСТ 2.784-70. Элементы трубопроводов.

ГОСТ 2.785-70. Арматура трубопроводов.

ГОСТ 2.788-74. Аппараты выпарные.

ГОСТ 2.789-74. Аппараты теплообменные.

ГОСТ 2.790-74. Аппараты колонные.

ГОСТ 2.791-74. Отстойники и фильтры.

ГОСТ 2.792-74. Аппараты сушильные.

РТМ 26-79-72. Схемы технологических процессов НИИХИММАШ.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Пример оформления спецификации

# Text boxes

Главный вид и другие изображения изделия:

- виды;

-разрезы;

-сечения;

-выносные элементы.

Дополнительная текстовая информация (например: таблица штуцеров)

Техническая

характеристика

Технические

требования

Таблица______  ___________________

номер                   название таблицы